GLUTTON – 2411 HIE Benzinli

(El ile Kumandalı, Hidrostatik Tip, Vakumlu Süpürge)

2411 HIE Benzinli Glutton Teknik Özellikleri

# Text boxes

- Güçlü vakumlama,

- Yüksek performans,

- Kolay kullanım,

- Şık görünüm,

- Tozsuz süpürme,

- Gürültüsüz temizlik,

- Hidrostatik sürüş,

- Çöp haznesinde plastik torba kullanımı ile sınırsız kapasite,

- Çalışma saati, devir göstergesi

Türkiye Temsilcisi ve Distribütörü:

ESMAN ÇEGA Esman Çevresel Ekipmanlar

Güvenlik Araçları ve Sistemleri San. ve Tic.Ltd.Şti.

Tel: 0212-671 93 10	Faks: 0212- 671 49 19	  cega@esman.com

Sigaralar

çağdaş çözümler

Şişeler

2411 - Benzinli Modeli

Kâğıtlar

Teneke ve Plastik Kutular

Karton Kutular

Hayvan pislikleri

Meşrubat Kutuları

Yapraklar

Daha temiz bir çevre için,

www.esmancega.com

- 9 HP gücünde benzinli motor,

- Boyutları (UxGxY): 188 x 80 x 185 cm

- 240 litre kapasiteli çöp haznesi

- Hidrostatik şanzıman ile ileri ve geri sürüş,

- Elektrikli marş,

- 20 litrelik yakıt deposu,

- Paslanmaz çelik, elektro çinko kaplı, korozyona dayanıklı şasi,

- Polyester karoseri,

- 125 mm çapında, darbelere dayanıklı, hafif malzemeden, esnek emiş borusu,

- 12 cm yüksekliğine kadar kaldırımlara çıkıp inebilme,

- Yük kapasitesi: 80 kg.

- Azami yüklü ağırlığı: 360 kg.

- Sağ ve sol el ile makineyi kullanabilme,

- Çevreye saygılı, mükemmel filtre sistemi

- Saatte yaklaşık 5 km.ye kadar seyir hızı